3/D/2012/PN								 	Załącznik nr 6

Specyfikacja techniczna analizatora

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów  kontrolnych oraz materiałów zużywalnych do badań immunochemicznych w Laboratorium Analitycznym przy ul. Wyspiańskiego 21 Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II  w Bielsku-Białej, w asortymencie i ilościach gwarantujących możliwość wykonania około 11 500 oznaczeń w okresie 12 miesięcy, a także dzierżawa analizatora immunochemicznego  wraz z wyposażeniem oraz fabrycznie nowej wirówki  laboratoryjnej stołowej, o parametrach technicznych określonych szczegółowo w załączniku nr 5 do SIWZ.

- Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów eksploatacyjnych w ilości zapewniającej wykonanie około 11 500 oznaczeń w okresie trwania umowy. Wymagane ilości oznaczeń dla poszczególnych parametrów w okresie trwania umowy zawiera załącznik nr 5 SIWZ.

- Wykonawca powinien w kalkulowaniu ilości opakowań oferowanych dla realizacji zamówienia ( zał. nr 5 SIWZ) wziąć  pod uwagę trwałość odczynnika po otwarciu.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Informacje te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności od produktu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Oferowane produkty, ( odczynniki, analizator, wirówka) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą być oznakowane znakiem CE i posiadać ważną deklarację zgodności CE.

- Termin ważności oferowanych zestawów odczynników i kalibratorów nie może być krótszy niż 6 miesięcy, materiałów kontrolnych – nie krótszy niż 3 miesiące,  a oferowany termin płatności nie krótszy niż 30 dni.

- Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Analizator wraz z wyposażeniem oraz wirówką należy dostarczyć, zainstalować i uruchomić w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

- Odczynniki należy dostarczać sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający wymaga, by analizator wraz z całym wyposażeniem oraz wirówką był objęty gwarancją i bezpłatnym serwisem przez cały czas trwania umowy.

WARUNKI TECHNICZNE GRANICZNE I OCENIANE

Analizator immunochemiczny

Składając ofertę na dzierżawę analizatora immunochemicznego podaję następujące dane aparatu:

Oferent:				          	….............................

Producent/Firma:				….............................

Urządzenie typ:				….............................

Kraj pochodzenia:			….............................

Rok produkcji:				….............................

Wersja konstrukcyjna z roku:		….............................

Wirówka laboratoryjna stołowa – 1 szt.

Składając ofertę na dzierżawę wirówki laboratoryjnej stołowej podaję następujące dane aparatu:

Oferent:				          	….............................

Producent/Firma:				….............................

Urządzenie typ:				….............................

Kraj pochodzenia:			….............................

Rok produkcji:				….............................

Wersja konstrukcyjna z roku:		….............................

Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) dla analizatora immunochemicznego i  wirówki  laboratoryjnej stołowej

| Lp. | Nazwa parametru | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tak | Nie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Analizator immunochemiczny |
| 1.1 | Wydajność min. 50 wyników / godz |  |  |
| 1.2 | Automatyczne pobieranie badanych próbek oraz wszelkich odczynników potrzebnych do wykonania analizy. |  |  |
| 1.3 | Brak potrzeby wstępnego przygotowania materiału badanego. |  |  |
| 1.4 | Automatyczne rozcieńczanie próbek. |  |  |
| 1.5 | Możliwość pobierania materiału badanego z probówki pierwotnej o wymiarach: 75 mm wysokość i 13 mm średnica. |  |  |
| 1.6 | Automatyczne wykrywanie błędów. |  |  |
| 1.7 | Wbudowany czujnik wykrywania skrzepów. |  |  |
| 1.8 | Pierwszy wynik badania max 20 minut po rozpoczęciu pomiaru (troponina na cito) |  |  |
| 1.9 | Prosta i szybka kalibracja oraz jej ważność nie krótsza niż 90 dni. |  |  |
| 1.10 | 3 miejsca na próbki citowe dostępne w każdej chwili. |  |  |
| 1.11 | Wyniki pacjenta – min. 10 parametrów dla każdego pacjenta. |  |  |
| 1.12 | Długa stabilność odczynników roboczych – min 9 miesięcy. |  |  |
| 1.13 | Mała wielkość opakowań testów – max 20 oznaczeń. |  |  |
| 1.14 | Pojemność podajnika próbek badanych min 50. |  |  |
| 1.15 | Wbudowany program kontroli jakości możliwy do wydrukowania. |  |  |
| 1.16 | Aparat oznakowany znakiem CE posiadający ważną deklarację zgodności CE |  |  |
| 1.17 | Aparat objęty gwarancją i bezpłatnym serwisem w okresie trwania umowy |  |  |
| 2.Wirówka laboratoryjna stołowa – 1 szt. |
| 2.1 | Wirówka laboratoryjna stołowa, fabrycznie nowa –1 szt. |  |  |
| 2.2 | Obroty regulowane |  |  |
| 2.3 | Max 5000 obrotów/min. |  |  |
| 2.4 | Ilość miejsc min. 16 |  |  |
| 2.5 | Możliwość jednoczesnego wirowania probówek „małych” (( 13 mm, długość 75 mm) i „dużych” (( 13 mm, długość 100 mm) |  |  |
| 2.6 | Wirnik kątowy |  |  |
| 2.7 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) |  |  |
| 2.8 | Oferowana aparatura oznakowana znakiem CE i posiadająca ważną deklarację zgodności CE |  |  |
| 2.9 | Nastawiany czas wirowania od 1 min. do 60 min. |  |  |
| 2.10 | Układ programowania parametrów i prędkości obrotowej oraz czasu zapewniający wysoką powtarzalność wyników badań |  |  |
| 2.11 | Wirówka objęta gwarancją i bezpłatnym serwisem w okresie trwania umowy |  |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z PARAMETRÓW GRANICZNYCH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY

Data: ................................						.................................................

podpis Wykonawcy